## Slide 1: プロセス災害防止のためのリスクアセスメント等実施事例
事例プロセスの紹介－工程の概要、対象とした操作
STEP1 取り扱い物質及びプロセスに係る危険源の把握
STEP2 リスクアセスメント等の実施
①引き金事象の特定とシナリオの同定
②シナリオに対するリスクの見積りとリスク評価
③シナリオに対するリスク低減措置の検討（追加を含む）
STEP3 リスク低減措置の決定
途中から始める時は、始めたい項目をクリック

## Slide 2: 【工程の概要】
１．準備
①T100の内部確認
（残留物など含む）
②窒素置換
マンホール 開閉
Ｎ２
今回取り上げている実施事例は、主原料（粉体）と副原料（粉体）を混合させた後、後工程にある混練機に払い出す」という一般的な粉体の混合プロセスです。

## Slide 3: 【工程の概要】
２．操作
（仕込み・混合・払い出し）
Ｎ２
①主原料投入
上流の加圧槽から計量機を経由して空気輸送
主原料
②副原料投入
マンホール開 作業員が
副原料ホッパーへ投入
④混合：攪拌機M100
自動運転→ホールド
⑤払い出し：後工程の混練機のスタンバイ確認
タイマーで終了
覗き窓で内部確認
③窒素置換
製品

## Slide 4: 【工程の概要】
３．掃除
①槽内掃除
（窒素→空気）
マンホール開：フレキ
シブルホースを使用
Ｎ２、Ａｉｒ
排気
排水
掃除Ａｉｒ
排気
②槽内掃除
（温水洗浄）
③槽内乾燥
（空気洗浄）

## Slide 5: 【対象とした操作】
今、示した工程の中から、２．操作（仕込み・混合・払い出し）の最初の作業「①主原料投入」についてのリスクアセスメントをしてみましょう。
１．準備
  ①T100の内部確認
  ②窒素置換
２．操作（仕込み・混合・払い出し）
  ①主原料投入
  ②副原料投入
  ③窒素置換
    ④混合
    ⑤払い出し
３．掃除
  ①窒素と空気で槽内掃除
  ②マンホールを開け温水洗浄
  ③掃除エアーで空気洗浄
①主原料投入

## Slide 6: この工程の実際の操作は
全排出バルブ
V110、V112、V113、V114を閉とする
V100、V111、V115
の常時開を確認
空気ラインV109を閉
V105、V106の閉を確認
V105はPS105 OFFで閉
①主原料投入：上流にて加圧槽経由する。V100は常時開、V103は50%開
上流にて加圧
50%開

## Slide 7: STEP1 【取扱物質及びプロセスに係る危険源の把握】
これまでに操作全体の説明と対象とする操作を説明しました。ここでは対象とする取り扱い物質を具体的に決めます。
今回は、主原料を ポリエチレン粉末（平均粒径 数十μｍ）
副原料を ポリスチレン粉末（平均粒径 数十μｍ）
とします。
対象とする操作をここにまとめておきます。
２．操作（仕込み・混合・払い出し）の
「全排出バルブを閉とする」
「空気ラインを閉（V109）とする」
「窒素供給ラインが閉となっていることを確認する」
「①主原料投入：上流にて加圧槽経由する」
です。
これらの操作をした際に想定されるシナリオをこれから組み上げていきます。

## Slide 8: STEP1 – (1) 質問票への回答
１．取り扱い物質は、危険性又は有害性等の調査（リスクアセスメント）を義務付けられているか？
２．取り扱い物質は、いずれかのＧＨＳ分類が「分類対象外」「区分外」「タイプＧ」以外のものか？
３．取り扱い物質は、可燃性、引火性か？
４．取り扱い物質は、爆発性に関わる原子団、あるいは、自己反応性に関わる原子団を持っているか？
５．取り扱い物質は、可燃性（有機物、金属粉など）の粉体（可燃性粉じん）か？
６．取り扱い物質は、過酸化物を生成する物質か？
７．取り扱い物質は、重合反応を起こす物質か？
８．取り扱い物質は、液化ガスか？
９．取り扱い物質は、ＳＤＳが存在していないけれども、危険有害性が疑われるか？
「いいえ」
「いいえ」
「はい」
「いいえ」
「はい」
「いいえ」
「いいえ」
「いいえ」
「いいえ」
質問２．取り扱い物質は、いずれのＧＨＳ分類が「分類対象外」「区分外」「タイプＧ」以外のものか？
ＧＨＳ分類は、ＳＤＳの２．危険有害性の要約に記載されています。ポリエチレン粉末とポリスチレン粉末のＳＤＳの記載は、「分類対象外」と「区分外」のみですので、回答は「いいえ」となります。
ポイント：「区分１」や「区分２Ａ」や「タイプC」などの記載があれば、その危険有害性があることがわかります。ＳＴＥＰ２の参考となるので、どの危険有害性かとともに記載しておきましょう。
また、この段階では「分類できない」は危険源があるとみなします。それぞれの分類の詳細な説明は、技術資料の表Ａ２を参照してください。
質問１．取り扱い物質は、危険性又は有害性等の調査（リスクアセスメント）を義務付けられているか？
通知対象物質は、技術資料の表A1に示されています。取り扱い物質名が表の中にあるかどうかをチェックします。
ポリエチレン粉末、ポリスチレン粉末のいずれも表の中にないので、回答は「いいえ」となります。
ポイント：通知対象物質は、有害性だけではなく、プロセス災害の危険源となる爆発性や可燃性を有するものも多くあります。含まれていれば、リスクアセスメントの実施が決まりますが、ＳＴＥＰ２以降での検討の時に参考となりますので、以下の質問にも回答しておきましょう。
質問４．取り扱い物質は、爆発性に関わる原子団、あるいは、自己反応性に関わる原子団を持っているか？
原子団の例は、技術資料の表Ａ３、表Ａ４にあります。取り扱い物質の化学構造内に該当する原子団があるかをチェックします。
ポリエチレン粉末とポリスチレン粉末は、該当する原子団はありませんので、回答は「いいえ」となります。
ポイント：爆発性や自己反応性に関わる原子団を持っている場合、エネルギー（熱、衝撃、摩擦など）が加えられた時に急速に分解し、爆発を引き起こす可能性があります。
質問３．取り扱い物質は、可燃性、引火性か？
ＳＤＳが存在しない物質や製品ではない物質（気体、液体、固体）でも、火災・爆発を起こす可能性があります。ＳＤＳ以外の資料調査や試験などによって確認します。類似物質から推測でも良いでしょう。
ポリエチレン粉末とポリスチレン粉末は、プラスチックの粉末です。プラスチック類は容易に燃焼することが予想され、実際に火炎を近づけると燃焼しますからため、回答は「はい」となります。
ポイント：燃料などとして使用される可燃性ガスや灯油類には、一般的な物質としてＳＤＳがありませんが、火災・爆発を引き起こすことに疑いはありません。
質問７．取り扱い物質は、重合反応を起こす物質か？
ポリエチレン粉末、ポリスチレン粉末は、技術資料の表Ａ６に示された重合反応を起こす物質には該当しないので、回答は「いいえ」となります。
ポイント：重合しやすい物質は、重合禁止剤の不足や雰囲気調整の失敗などをきっかけに自己重合を起こし、爆発を引き起こす可能性があります。この危険源についてＧＨＳの分類項目はなく、ＳＤＳでは危険源となるかどうかを判断できない場合があります。
質問９．取り扱い物質は、ＳＤＳが存在していないけれども、危険有害性が疑われるか？
ポリエチレン粉末、ポリスチレン粉末は、ともにＳＤＳがありますので、回答は「いいえ」となります。
ポイント：プロセスの中間体や残留物などには、危険有害性が疑われる物質が存在する可能性があります。ＳＤＳはほとんどの場合に存在せず、ＳＤＳのみに固執すると危険源が見落とされる可能性があります。
質問６．取り扱い物質は、過酸化物を生成する物質か？
ポリエチレン粉末、ポリスチレン粉末は、技術資料の表Ａ５に示された過酸化物を生成する物質には該当しないので、回答は「いいえ」となります。
ポイント：過酸化物は、衝撃や熱に対して敏感なものが多く、爆発を引き起こす可能性があります。この危険源についてＧＨＳの分類項目はなく、ＳＤＳでは危険源となるかどうかを判断できない場合があります。
質問８．取り扱い物質は、液化ガスか？
ポリエチレン粉末、ポリスチレン粉末は、液化ガスではないので、回答は「いいえ」となります。
ポイント：気体状のガスよりも密度が高いため、破壊･噴出が起きると大量のガスを発生します。なお、液化ガスの多くは極低温でありますから、質問１３にも該当する可能性が高いです。
質問５．取り扱い物質は、可燃性（有機物、金属粉など）の粉体（可燃性粉じん）か？
ポリエチレン粉末、ポリスチレン粉末は、いずれも有機物の粉体であり、かつ可燃性を持つので、回答は「はい」となります。
ポイント：可燃性の粉じんは、大気中に分散され、着火することにより、爆発を引き起こす可能性があります。また、堆積すると自然発火する可能性があります。ＳＤＳにこの情報が記載されることは、ほとんどありません。
最初に、
Ⅰ 物質単独の危険源
に回答しよう

## Slide 9: STEP1 – (2) 質問票への回答
１０．対象とするプロセスプラントは、意図的に反応（副反応・競合反応なども含む）を起こしているか？
１１．対象とするプロセスプラントは、何らかの物理的な操作の際に温度が上がるか？
１２．対象とするプロセスプラント、意図した物質の混合や、意図していない物質の混入により、以下のいずれかの可能性があるか？
  (1)温度が上昇する。
  (2)技術資料の表A2のＧＨＳ分類のいずれかの危険源となる物質を生成する
  (3)大量のガスを発生する。
  (4)取り扱う物質の熱安定性が低下する。
１３．対象とするプロセスプラントは、常温・常圧ではない箇所（高温、低温、高圧、真空（低圧）、繰り返し昇温・降温、昇圧・降圧）が存在するか？
１４．対象とするプロセスプラント、大量保管をしている箇所が存在するか？
「いいえ」
「いいえ」
「いいえ」
「はい」
「いいえ」
質問１２．意図した物質の混合や、意図していない物質の混入により、以下のいずれかの可能性があるか？
  (1)温度が上昇する。
  (2)技術資料の表A2のＧＨＳ分類のいずれかの危険源となる物質を生成する
  (3)大量のガスを発生する。
  (4)取り扱う物質の熱安定性が低下する。
事例プロセスにおいて取り扱われるポリエチレン及びポリスチレンは、ＳＤＳによれば、きわめて安定な物質であり、それらの混合や、意図していない物質の混入によって、(1)～(4)の現象を引き起こさないと考えられますので、回答は「いいえ」となります。
ポイント：複数の物質が混合することで、上記の現象が起きた結果、意図しない火災・爆発などを引き起こす可能性があります．
質問１１．対象とするプロセスプラントは、何らかの物理的な操作の際に温度が上がるか？
事例プロセスでは、主原料と副原料の混合を行いますが、温度が上がるほどの激しい混合は行わないので、回答は「いいえ」となります。
ポイント：物理的な操作のプロセスには、物質の温度を上げるかもしれない操作があります（吸着、激しい混合、溶解、希釈など）．温度の上昇により、発熱を始めたり、毒性・可燃性ガスを発生したり、爆発したりするかもしれませせん．意図的に加熱操作は含めませんが、温度の上昇による発熱や反応に注意が必要です．
質問１４．対象とするプロセスプラント、大量保管をしている箇所が存在するか？
事例プロセスでは、ポリエチレン及びポリスチレンは大量に保管されていないので、回答は「いいえ」となります。
ポイント：ＳＤＳで危険性が表示されない物質であっても、大量の可燃性物質（ごみ固形化燃料、木材チップ、シュレッダーダスト、瓦礫、天ぷらかす、油分が付着した布など）が保有されていると、微生物発酵や空気酸化を受け、蓄熱発火し、火災となる可能性があります．また大量に保管されていた肥料用の硝酸アンモニウムは、昔から大爆発を起こしています．
質問１３．対象とするプロセスプラントは、常温・常圧ではない箇所（高温、低温、高圧、真空（低圧）、繰り返し昇温・降温、昇圧・降圧）が存在するか？
事例プロセスでは、主原料を圧送しているため、高圧の箇所が存在します．また、主原料の圧送を繰り返すため、繰り返し圧力がかかる箇所が存在しますので、回答は「はい」となります。
ポイント：常温・常圧ではない箇所があれば、温度の観点では、温度に変動があることになります．圧力の観点では、例えば、シール部分の劣化により内容物が漏洩したり、逆に大気などがプロセス内に侵入して内容物と反応を起こしたりする可能性があります．
次に、
Ⅱ プロセスプラントにおける物質の反応や混合、物理条件による危険源
に回答しよう
質問１０．対象とするプロセスプラントは、意図的に反応（副反応・競合反応なども含む）を起こしているか？
事例プロセスでは、意図的な反応を起こしていないので、回答は「いいえ」となります。
ポイント：プロセス内で意図的に起こしている反応は、効率よく製品を生成する条件を求めて、高温・高圧のもとで制御されていることが多いです。しかし、その制御条件を逸脱して反応容器の温度が上がれば、反応は暴走し、急激な温度･圧力の上昇をもたらすことになります。

## Slide 10: STEP1 – (3) 質問票への回答
１５．対象とするプロセスプラントは、腐食が進みやすい箇所が存在するか？
１６．対象とするプロセスプラントは、外界からの影響要因（雨水による外面腐食、紫外線による材料劣化など）が存在するか？
１７．対象とするプロセスプラントは、高電圧／高電流の箇所が存在するか？
「いいえ」
「いいえ」
「はい」
質問１５．対象とするプロセスプラントは、腐食が進みやすい箇所が存在するか？
事例プロセスでは、腐食が進みやすい箇所は存在しないので、回答は「いいえ」となります。
ポイント：金属で構成されている設備・装置は、不適切な金属材料の選択や不適切な環境での使用などにより腐食し、内容物の漏洩の原因となります。また、腐食孔から、空気や水が侵入して内容物と反応する可能性があります。さらに、腐食部分の強度低下により、設備装置の破損や破裂が起きるかもしれません。腐食の原因には、腐食性物質によるもののほかに、異種金属の接触によるもの、内容物の速い流れによるもの、材料にかかった応力が影響するものなど、様々なものがあります。
質問１６．対象とするプロセスプラントは、外界からの影響要因（雨水による外面腐食、紫外線による材料劣化など）が存在するか？
事例プロセスでは、装置などは屋内にあるため、外界の影響は受けないので、回答は「いいえ」となります。
ポイント：雨水による外面腐食、紫外線による材料劣化などは、作業・操作に関する不具合、設備・装置の不具合、自然災害などの外部要因から検討する潜在する危険性の洗い出しで見落とされがちな要因です。
質問１７．対象とするプロセスプラントは、高電圧／高電流の箇所が存在するか？
事例プロセスでは、主原料と副原料を混合するための攪拌機を稼働させるため、高電圧／高電流の箇所が存在しますので、回答は「はい」となります。
ポイント：感電はもちろんのこと、短絡・地絡を起こすとそれ自体が着火の原因となる可能性があります．ジュール熱によって電線素材の爆発を引き起こす可能性もあります。
最後に、
Ⅲ その他の要因による
危険源
に回答しよう

## Slide 11: STEP1の回答結果
このほかの質問は、すべて「いいえ」
「はい」
「はい」
「はい」
「はい」
３．取り扱い物質は、可燃性、引火性か？
  表４の説明から、火災･爆発を起こす危険性があります。
５．取り扱い物質は、可燃性（有機物、金属粉など）の粉体（可燃性粉じん）か？
  表４の説明から、可燃性の粉じんが大気中に分散され、着火することにより、爆発を引き起こす可能性があります。また、堆積すると自然発火する可能性があります。
１３．対象とするプロセスプラントは、常温・常圧ではない箇所（高温、低温、高圧、真空（低圧）、繰り返し昇温・降温、昇圧・降圧）が存在するか？
  表４の説明より、シール部分の劣化などにより内容物が漏洩する可能性があります。また、逆に大気などがプロセス内に侵入し、内容物と反応する可能性があります。
１７．対象とするプロセスプラントは、高電圧／高電流の箇所が存在するか？
  表４の説明より、短絡･地絡を起こすと着火源となる可能性があります。また、ジュール熱によって電線素材の爆発を引き起こす可能性があります。
質問１３の表４（技術資料P.19）の説明
常温・常圧ではない箇所は、･･･中略･･･。そのような箇所が存在すると、シール部分の劣化などにより内容物が漏洩する可能性があります。また逆に大気などがプロセス内に侵入し、内容物と反応する可能性があります。
質問１７の表４（技術資料P.20）の説明
感電はもちろんのこと、短絡･地絡を起こすとそれ自体が着火の原因となる可能性があります。ジュール熱によって電線素材が爆発を引き起こす可能性もあります。
質問５の表４（技術資料P.16）の説明
可燃性の粉じんは、大気中に分散され、着火することにより、爆発を引き起こす可能性があります。また、堆積すると自然発火する可能性があります。
質問３の表４（技術資料P.16）の説明
ＳＤＳが存在しない、製品ではない物質（気体・液体・固体）でも、火災･爆発を起こす可能性を持つ物質は存在します。（石油精製時のガス、有機系の廃液、可燃性のごみなど）。その中でも、可燃性ガスなどは、ごく一般に使用されており、それが故に火災･爆発を起こす可能性も高いです。

## Slide 12: 実施シートに記入
STEP 1 取り扱い物質及びプロセスに係る危険源の把握 |  | 
取り扱い物質及びプロセスに係る危険源の把握結果 |  | 質問票で「はい」に○が付いた項目
3 可燃性・引火性、5 可燃性粉じん、13 高圧・繰り返し昇圧・降圧、17 高電圧／高電流
ポイント：事故事例データベースの活用などで、同様な物質やプロセスを扱った場合のプロセス災害発生の可能性についても調査する必要があります。また、作業員の経験なども踏まえてくまなく取り扱い物質及びプロセスに係る危険源を調査します。
技術資料の表４の質問票で「はい」と回答された質問の右欄に示された説明と事故事例、及び表８に示された「起こりうる事故影響の例」を参考に、特定された取り扱い物質及びプロセスに係る危険源により発生しうるプロセス災害を想定します。
実施日 | ○年○月○日
実施者（記載者） | ○○○○

## Slide 13: STEP2 リスクアセスメント等の実施 ①引き金事象の特定とシナリオの同定
（１）リスクアセスメント等の対象とする作業・操作又は設備・装置の目的を確認します。
【操作手順】の中から２．操作（仕込み・混合・払い出し）：空気ラインを閉（V109）とするを選んでみましょう。
本操作の目的は「ライン内を不活性雰囲気にし、粉じん爆発を防ぐ」です。選んだ操作を実施シートに書き入れます。

## Slide 14
STEP 2 リスクアセスメント等の実施 |  | 
作業・操作、設備・装置とその目的 |  | 
実施シートに記入
（操作）２．操作（仕込み・混合・払い出し）：空気ラインを閉（V109）とする。
（目的）ライン内を不活性雰囲気にし、粉じん爆発を防ぐ。
ポイント：事故となりそうな操作を選択しがちですが、隠れた引き金事象を見つける際には先入観を持たないことが必要です。ここでは、起こりうる故障・誤操作を想定する対象を選びます。過去に経験した故障・誤操作と同様の故障・誤操作の発生しうる対象がないかを検証します。その際、表５～７を参考にして、不具合が生じうるか可能性を検討します。
同じ作業・操作、設備・装置でも、目的が異なっている場合は、それぞれに引き金事象の特定及びシナリオの同定を行います。
表５ 作業・操作に関する不具合を検討するためのずれの例
表６ 設備・装置に関する不具合の例
（a）容器・配管系の破損
（b）機器故障
（c）ユーティリティー喪失
表７ 外部要因の例 見たい表をクリック

## Slide 15: STEP2 リスクアセスメント等の実施 ①引き金事象の特定とシナリオの同定
（２）次の３種類を潜在する危険を顕在化させる事象として特定します。（i）（ii）（iii）はどの順番で実施してもかまいません。
  （i）作業・操作に関する不具合 → 表５
  （ii）設備・装置に関する不具合 → 表６(a) (b) (c)
  （iii）外部要因 → 表７
ここでは最初に（i）について、空気ライン（V109）を閉とすべきところ、誤って開とするを引き金事象（初期事象）として特定します。表５でのずれは、準備段階で閉めていた弁を開いたことになるので「余計な作業を実行」にあたります。
リスクアセスメント等では、危険源を顕在化させる事象（引き金事象）を網羅的に特定し、災害発生の可能性について検討することが重要であり、すべての作業・操作、設備・装置に関する不具合を特定する必要があります。
必ずしも一度にすべての引き金事象を特定し、リスク低減措置を検討する必要はありません。リスクアセスメント等実施対象の範囲を絞り込み、何回かに分けて継続的に実施することが重要です。

## Slide 16
STEP 2 リスクアセスメント等の実施 |  |  | 
作業・操作、設備・装置とその目的 |  | （操作）２．操作（仕込み・混合・払い出し）：空気ラインを閉（V109）とする。 | 
 |  | （目的）ライン内を不活性雰囲気にし、粉じん爆発を防ぐ。 | 
①引き金 | 引き金事象 (初期事象) |  | (参考: 表5～7)
実施シートに記入
V109を誤って開とする。

## Slide 17: STEP2 リスクアセスメント等の実施 ①引き金事象の特定とシナリオの同定
（３）引き金事象からプロセス災害に至る過程をシナリオとしてまとめます。
V109が全閉となっていない場合、常にT100内に空気が流入し続け、その後の「③窒素置換」が不十分となります。
T100内の酸素濃度が限界酸素濃度（LOC）を上回って残存する可能性があります。
すると、「⑤払い出し」の間に、空気がT100内で粉体を舞い上げながら（粉じん雲を形成しながら）大量に混入し、T100から払い出されます。
その際に撹拌により帯電していた粉体に静電気放電により着火し、「T100内で粉じん爆発が発生する可能性」があります。
【STEP1】の質問３で「可燃性・引火性」、質問５で「可燃性粉じん」の回答が「はい」より、「火災・爆発を引き起こす可能性」があることがわかります。
燃焼の３要素のうちの「可燃物」の要素を満たしていますから、これに「空気」と「着火源」の要素が加われば、「火災・爆発」の可能性があります。
残りの「空気」と「着火源」の要素を満たすシナリオを考えましょう。
V109が全閉ではないことにより、「空気」の要素が満たされ、さらに「粉じん雲の形成」につながりました。
「着火源」の中から、一般的にプラスチックは帯電しやすいこと、撹拌により粉体同士が衝突・摩擦することにより帯電すること、移送中に放電が起きること、から静電気放電が起きることを想定します。
「可燃物」「空気」「着火源」が同時に存在していますから、粉体が燃焼するというプロセス異常が発生して、粉じん爆発が発生するというシナリオを同定できました。

## Slide 18: シナリオ同定のポイント
シナリオ同定の目的はプロセス災害を発生させる引き金事象が存在することへの気付きを促すことでもあります。リスクアセスメント等の実施者だけでなく、現場の作業者が普段、不安に感じている点なども参考にし、できる限り、網羅的に検討します。
プロセス災害発生に至るシナリオを検討する際には、燃焼の３要素の有無を念頭に入れると、検討しやすくなります。
シナリオを同定する際には、既存のリスク低減措置は設置されていないものとして検討します。このことは、そのリスク低減措置の有効性を確認することにつながります。
シナリオは、後から見直す際にも理解できるように、引き金事象からプロセス災害に至る状況をできるだけ詳しく記載しておきます。箇条書きで記載しておいてもよいです。

## Slide 19
STEP 2 リスクアセスメント等の実施 |  |  | 
①引き金事象特定とシナリオ同定 | 引き金事象 (初期事象) | V109を誤って開とする | (参考:表5～7)
 | プロセス災害(結果事象) |  | 
実施シートに記入
V109が全閉となっていない場合、常にT 100内に空気が流入し続け、その後の「③窒素置換」が不十分となり、T 100内の酸素濃度が限界酸素濃度（LOC）を上回って残存する可能性がある。その後、「⑤払い出し」の間に、空気がT 100内で粉体を舞い上げながら（粉じん雲を形成しながら）大量に混入し、T 100から払い出される。その際に撹拌により帯電していた粉体に静電気放電により着火し、「T 100内で粉じん爆発が発生する可能性」がある。
T 100内で粉じん爆発が発生する可能性がある。

## Slide 20: STEP2 リスクアセスメント等の実施 ②シナリオに対するリスクの見積りとリスク評価
（１）引き金事象、プロセス異常（プロセス変数のずれなどの異常伝播）、及びプロセス災害の発生を防ぐために既に設置されているリスク低減措置の有無を確認します。既存のリスク低減措置が存在する場合には、その内容と種類及び目的を記入します。
不活性雰囲気での混合操作は、粉じん爆発のリスク顕在化に対するリスク低減措置です。（理由：酸素濃度を低く保てば爆発は起きないからです（燃焼の３要素））
ラインの窒素置換による粉じん爆発が生じる頻度を低減するプロセスの運転条件の設定であるため、リスクの低減措置の種類は【B)工学的対策】です。また、初期事象（V109の内部漏れ）発生から粉じん爆発発生までの異常伝播のうちの一つである酸素供給源を断つ対策であることから、リスク低減措置の目的は【c)事故発生防止対策】です。
※ STEP2①(1)で操作目的を明確にしていますが、これが既存のリスク 低減措置の有無を判断するヒントになる場合があります。
既存のリスク低減措置の設計意図（役割、目的）を把握するために、その「種類（A～D）」「目的（a～d ） 」を明記しておきます。

## Slide 21
STEP 2 リスクアセスメント等の実施 |  |  | 
①引き金事象特定とシナリオ同定 | 引き金事象 (初期事象) | V109を誤って開とする | (参考:表5～7)
 |  | V109が全閉となっていない場合、常にT 100内に空気が流入し続け、その後の「③窒素置換」が不十分となり、T 100内の酸素濃度が限界酸素濃度（LOC）を上回って残存する可能性がある。その後、「⑤払い出し」の間に、空気がT 100内で粉体を舞い上げながら（粉じん雲を形成しながら）大量に混入し、T 100から払い出される。その際に撹拌により帯電していた粉体に静電気放電により着火し、「T 100内で粉じん爆発が発生する可能性」がある。 | 
 | プロセス災害(結果事象) | T 100内で粉じん爆発が発生する可能性がある。 | 
②既存のリスク低減措置 |  |  | A)本質安全対策B)工学的対策 C)管理的対策 D)保護具着用
実施シートに記入
・不活性雰囲気での混合操作（B-c）

## Slide 22: STEP2 リスクアセスメント等の実施 ②シナリオに対するリスクの見積りとリスク評価
（２）既存のリスク低減措置が設置されていない（機能しない）場合を想定して、リスク見積りとリスク評価（その１）を行う。
V109から空気が漏れ込んでいると、T100内に原料を投入した際に粉じん雲が形成される可能性があります。着火源を皆無にすることはできませんので、危害が発生する可能性があると判定します。これより、危害発生の頻度は、「可能性がある（△）」と評価します。表11（a）
結果としては、粉じん爆発が想定されます。粉じん爆発は事業場内外の施設、生産に壊滅的なダメージを与える可能性があります。これより、危害の重篤度は「致命的・重大（×）」と評価します。表11（b）
以上より、リスクレベルはⅢとなります。 表11（c）
リスク評価（その１）ではリスク低減措置が無い場合または機能しなかった場合を想定しているので、リスクを過小評価しないようにします。
また、以下の点にも注意します。
危害の重篤度を下げることができるのは、Ａ）本質安全対策を実施する場合のみです。
Ｂ）工学的対策、Ｃ）管理的対策を実施する場合、これらの対策は危害発生の頻度（可能性）を下げるのみで、重篤度を下げることにはつながりません。
作業者による作業・操作に対する信頼性やインターロックなどの工学的対策の信頼性についても考慮します。
重篤度の見積もりについては、最悪の状況（Ａ本質安全対策以外のすべての対策が失敗）を想定します。

## Slide 23
STEP 2 リスクアセスメント等の実施 |  |  |  | 
②既存のリスク低減措置 | ・不活性雰囲気での混合操作（B-c） |  |  | ●リスク低減措置実施（実装）の種類 A)本質安全対策B)工学的対策 C)管理的対策 D)保護具着用 ●リスク低減措置の目的 a) 異常発生防止 b) 異常発生検知 c) 事故発生防止 d) 被害の局限化
②リスク見積りと評価（その１） 既存のリスク低減措置が無いと仮定した場合 | 重篤度 | 頻度 | リスクレベル | 
②リスク見積りと評価（その２） 既存のリスク低減措置の有効性確認 | 重篤度 | 頻度 | リスクレベル | 
実施シートに記入
× △ Ⅲ

## Slide 24: STEP2 リスクアセスメント等の実施 ②シナリオに対するリスクの見積りとリスク評価
（１）で確認した低減措置が機能した場合のリスク見積りとリスク評価（その２）を行います。
ラインの窒素置換を行い、不活性雰囲気で混合操作を行う操作手順となっていますが、操作を間違えたことに気付く方策がありません。このため、空気がT100内に流入することには気付かないと思われます。したがって、危害発生の頻度及び危害の重篤度のレベルは変わらないと考えます。
以上より、リスクレベルはⅢのまま変わらないとします。
なお、もし（１）で既存のリスク低減措置が存在しない場合には、リスクアセスメント等実施シートに「無」と記載します。
リスク評価（その１）と同様に、以下の点に注意します。
危害の重篤度を下げることができるのは、Ａ）本質安全対策を実施する場合のみです。
Ｂ）工学的対策、Ｃ）管理的対策を実施する場合、これらの対策は危害発生の頻度（可能性）を下げるのみで、重篤度を下げることにはつながりません。
作業者による作業・操作に対する信頼性やインターロックなどの工学的対策の信頼性についても考慮します。
重篤度の見積もりについては、最悪の状況（Ａ本質安全対策以外のすべての対策が失敗）を想定します。
リスク評価（その２）の結果より、既存のリスク低減措置がどのように機能しているか、リスクレベルを下げることに効果があるかを確認し、リスクレベルを下げることができていない場合には、STEP 2③で、リスク低減措置を検討します。
リスク低減措置を実装しても「危害の重篤度」「危害発生の頻度」を下げる（×→△→○）ことができず、その結果「リスクレベルが下がっていない」と判断される場合もありますが、効果があるリスク低減措置を実装している場合には、その機能を維持することにより相対的にリスクは下がっています。備考欄にこれを明記することでリスクアセスメント等実施の意義を示します。
この事例では、既存のリスク低減措置は同定したシナリオに対して効果がないことを示しています。

## Slide 25
STEP 2 リスクアセスメント等の実施 |  |  |  | 
②既存のリスク低減措置 | ・不活性雰囲気での混合操作（B-c） |  |  | ●リスク低減措置実施（実装）の種類 A)本質安全対策B)工学的対策 C)管理的対策 D)保護具着用 ●リスク低減措置の目的 a) 異常発生防止 b) 異常発生検知 c) 事故発生防止 d) 被害の局限化
②リスク見積りと評価（その１） 既存のリスク低減措置が無いと仮定した場合 | 重篤度 | 頻度 | リスクレベル | 
 | × | △ | Ⅲ | 
②リスク見積りと評価（その２） 既存のリスク低減措置の有効性確認 | 重篤度 | 頻度 | リスクレベル | 
実施シートに記入
× △ Ⅲ

## Slide 26: STEP2 リスクアセスメント等の実施 ③シナリオに対するリスク低減措置の検討 （追加のリスク低減措置の立案）
（１）リスクレベルⅢは許容できません。リスクレベルを下げるために追加すべきリスク低減措置を検討しましょう。
イ） 異常発生防止対策
  異常発生検知のために、V109にリミットスイッチを設置し、V109の開閉状態を検知します。【B)工学的対策、b)異常発生検知手段】併せて、異常発生防止のために、リミットスイッチのON、 OFF状態からアンサーバックを取得するインターロックシステムを構築します。【B)工学的対策、a)異常発生防止対策】ただし、どの操作をしているかが分からないと的確に動作できないため、シーケンスの製作導入が必要となります。
ロ） 異常発生防止対策
  異常発生検知のために、V109のラインに流量計（ロータメーター）を設置して、V109閉時の漏れを検知します。【B)工学的対策、b)異常発生検知手段】併せて、異常発生防止のために、V109閉時に流量を確認し、漏れが見られた場合にはバルブを交換するように手順を改定します。【C)管理的対策、a)異常発生防止対策】
本質安全対策
  本質安全対策は、そのシナリオの進行に不可欠な要因そのものを排除することにより、達成されます。燃焼の３要素の場合、具体的には「可燃物を無くす」「空気を無くす」「着火源を無くす」という対策です。
  「可燃物を無くす」は、原料の粉体を不燃物に変更する以外に方法はありません。したがって、目的とする製造プロセスを根本から立て直す必要がありますから、実際的にはほぼ不可能と言えます。
  同様に「空気を無くす」は、作業員が装置に近寄る必要がある限り、ほぼ不可能と言えます。宇宙飛行士のような装備が必要になりますから。
  「着火源を無くす」は、詳しくは説明しませんが、すべての着火源を確実に排除することは、上の２つと同程度に難しいことです。
つまり、「実装が可能な本質安全対策はない」となります。
リスク低減措置には、実施シートのグレー部分に示しているように、種類と目的が４種類ずつあります。実施しやすさや必要なコスト、リスクレベルをどのくらい下げられるかは後で考慮しますので、これらにこだわらずにいろいろな低減措置を「本質安全対策」「異常発生防止」「事故発生防止」「被害の局限化」の順番で考えましょう。
ここでの異常は、V109が開いていることですから、開いていることを検知して自動的に閉めることができないかを考えます。
バルブ開の検知にリミットスイッチを使い、その信号でインターロックシステムをシステムを構築してはどうでしょうか。
ここでの異常の原因が誤操作ではなくて、バルブの不具合であるかもしれません。バルブの位置が閉でも空気の流れがあるということです。
空気の流れがあるかどうかは配管に流量計を設置して流量を測ればわかります。漏れが見つかったらバルブの修理か交換をするようにと手順書を直しましょう。

## Slide 27: STEP2 リスクアセスメント等の実施 ③シナリオに対するリスク低減措置の検討 （追加のリスク低減措置の立案）つづき
ハ） 事故発生防止対策
  事故発生検知のために、既にT 100に設置されている槽内酸素濃度計XI 100で測定されている酸素濃度を利用します。【B)工学的対策、b)異常発生検知手段】攪拌機の起動時に酸素濃度が高ければ、攪拌機を起動できないようにするインターロックを導入します。【B)工学的対策、c)事故発生防止対策】
ニ） 被害の局限化対策
  被害の局限化のために、T 100に爆発放散口を設置して、粉じん爆発発生時にT 100などの化学設備の破損を防止します。【B)工学的対策、d)被害の局限化対策】
※ 【B)工学的対策】を施す際には、【b)異常発生検知手段】を併せて検討する場合が多いので、計装に詳しい技術者等の協力を求めましょう。
粉じん爆発を防止するために酸素濃度を下げているのですから、その酸素濃度に注目します。酸欠の防止用として、既に設置されている槽内酸素濃度計を利用します。酸素濃度が高警報の時には、攪拌機を動かないようにインターロックを構築すると、粉じん雲の形成を防げます。
ガス爆発や粉じん爆発の被害を局限化する対策のひとつに爆発放散口があります。爆発放散口は乾燥装置や集じん装置で広く使われています。

## Slide 28
STEP 2 リスクアセスメント等の実施 |  |  |  | 
③追加のリスク低減措置の検討 ＆ ③リスク見積りと評価（その３） 追加のリスク低減措置の有効性確認 |  | 重 | 頻 | リ
実施シートに記入
イ）V109にリミットスイッチを設置し、V109の開閉状態を検知する。（B-b）
アンサーバックを取得するインターロックシステムを構築する。（B-a）
ロ）V109のラインに流量計（ロータメーター）を設置し、V109閉時の漏れを検知する。（B-b） 漏れ検知時にはバルブを交換するように手順を改定する。（C-a）
ハ）既にT 100に設置されている槽内酸素濃度計XI 100で測定されている酸素濃度を利用し（B-b）、攪拌機起動時の酸素濃度高警報により機能するインターロックを導入し、酸素濃度が高い場合には混合操作ができないようにする。（B-c）
ニ）T 100に爆発放散口を設置し、粉じん爆発発生時にT 100などの破損を防止する。（B-d)

## Slide 29: STEP2 リスクアセスメント等の実施 ③シナリオに対するリスクの見積りとリスク評価 （追加のリスク低減措置の立案）つづき
（２）追加するリスク低減措置を実施した場合を想定し、リスク見積りとリスク評価（その３）を行います。
イ）インターロックの導入により、V109を間違って開にして運転する可能性が小さくなるため、危害発生の頻度は「ほとんどない（○）」に減ずることができます。なお、危害の重篤度は変わらず「致命的・重大（×）」です。リスクレベルはⅡとなります。
ロ）V109が閉ではないことが検知され、漏れがある場合にはバルブが健全なものに交換されるため、危害発生の頻度は「ほとんどない（○）」に減ずることができます。なお、危害の重篤度は変わらず「致命的・重大（×）」です。リスクレベルはⅡとなります。
ハ）インターロックの導入により、T 100内に高濃度の酸素が混入したときに運転する可能性が小さくなるため、危害発生の頻度は「ほとんどない（○）」に減ずることができます。なお、危害の重篤度は変わらず「致命的・重大（×）」です。リスクレベルはⅡとなります。
ニ）爆発放散口の設置により、T 100が破損する可能性が小さくなるため、危害発生の頻度は「ほとんどない（○）に減ずることができます。なお、危害の重篤度は変わらず「致命的・重大（×）」です。 リスクレベルはⅡとなります。
※ 【A)本質安全対策】以外の対策は、危害発生の頻度を下げる対策であって、危害の重篤度は変わらないことに注意してください。

## Slide 30
STEP 2 リスクアセスメント等の実施 |  |  |  | 
③追加のリスク低減措置の検討 ＆ ③リスク見積りと評価（その３） 追加のリスク低減措置の有効性確認 |  | 重 | 頻 | リ
 | イ）V109にリミットスイッチを設置し、V109の開閉状態を検知する。（B-b） アンサーバックを取得するインターロックシステムを構築する。（B-a） |  |  | 
 | ロ）V109のラインに流量計（ロータメーター）を設置し、V109閉時の漏れを検知する。（B-b） 漏れ検知時にはバルブを交換するように手順を改定する。（C-a） |  |  | 
 | ハ）既にT 100に設置されている槽内酸素濃度計XI 100で測定されている酸素濃度を利用し（B-b）、攪拌機起動時の酸素濃度高警報により機能するインターロックを導入し、酸素濃度が高い場合には混合操作ができないようにする。（B-c） |  |  | 
 | ニ）T 100に爆発放散口を設置し、粉じん爆発発生時T 100などの破損を防止する。（B-d) |  |  | 
実施シートに記入
× ○ Ⅱ
× ○ Ⅱ
× ○ Ⅱ
× ○ Ⅱ

## Slide 31: STEP2 リスクアセスメント等の実施 ③シナリオに対するリスクの見積りとリスク評価 （追加のリスク低減措置の立案）つづき
（３）提案された追加のリスク低減措置が実装可能かどうかを確認します。
イ）～ロ）すべて、リスクレベルは低減して、既存のリスク低減措置などと干渉しあうこともありませんので、実装可能です。
（４）既存及び追加リスク低減措置の機能を維持するための現場作業者への注意事項を記載します。
イ）ハ）インターロックについては、センサーや駆動部の外観点検を行う。また、○か月に１回の頻度でインターロックの動作確認を行う。
ロ）○か月に1回の頻度でV109の漏れ試験を行う。
ニ）日常の点検で目視により外観に異常がないか確認する。また、○か月に1回の頻度で損傷などがないことを確認する。
※ 動作確認、日常確認等の作業は、どの程度の間隔で実施するかを明確にすると、実効性のある現場での対応とすることができます。
（５）その他、リスクアセスメント等の結果について、生産開始後の現場作業者に伝えておくべき事項を記入します。
既存のリスク低減措置との兼ね合いやその他制限などを考慮し、提案されたリスク低減措置が実装可能かどうかを確認しておきます。
残留リスク（例えば、リスクレベルがⅡ以下となるシナリオ）が存在する場合にも、プロセス災害発生の可能性があることを意識させるとともに、現場でどのように対応するかを決めておき、これを作業者に伝達することが重要となります。
リスクレベルの評価結果（数値）だけでなく、現場作業者がリスク低減措置の設計意図を理解し、対処事項や注意事項をできるだけ具体的に記載しておきます。

## Slide 32
STEP 2 リスクアセスメント等の実施 | 
③追加のリスク低減措置の実装可否 | 
③リスク低減措置の機能を維持するための現場作業者への注意事項等 | 
③その他、生産開始後の現場作業者に特に伝えておくべき事項 | 
実施シートに記入
イ～ニ）いずれのリスク低減措置もリスクレベルは低減し、既存のリスク低減措置などと干渉しあうこともないので、実装可能である。
イ、ハ）インターロックについては、センサーや駆動部の外観点検を行う。また、○か月に1回の頻度でインターロックの動作確認を行う。
ロ）V109については、○か月に1回の頻度でV109の漏れ試験を行う。
ニ）爆発放散口については、日常の点検で目視により外観に異常がないか確認する。また、○か月に1回の頻度で損傷などがないことを確認する。
残留リスクの有無の確認： [有] ・ 無
残留リスクへの対応方法：本作業において粉じん爆発の可能性があることと、実装されているリスク低減措置及びその実装理由をマニュアルなどに明示するとともに、定期的に作業者への教育を行う。
点検記録などのルール及び管理規則や記録を確認する。

## Slide 33: STEP2 リスクアセスメント等の実施 ④ ①～③の繰り返しによるリスクアセスメント等の実施
リスクアセスメント等実施では、できる限り網羅的に引き金事象を特定し、シナリオを検討する必要がありますが、一度にすべての対象について実施するのは難しい場合もあります。その都度、対象を絞り込むなどして、継続的にリスクアセスメント等を実施し（PDCAサイクルを回し）、少しずつでもリスクを下げていくという姿勢が大事です。
STEP2の①～③を繰り返します。
様々な引き金事象を網羅的に特定し、プロセス災害発生に至るシナリオを同定します。そして、それぞれのシナリオについて必要なリスク低減措置（ ④⑤ ）を検討します。

## Slide 34: STEP3リスク低減対策の決定
①STEP 2で作成されたシナリオ毎のリスクアセスメント等実施シート（表2）を１つのリスクアセスメント等結果シート（表3）にまとめます。
リスクレベルが高い（Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ）シナリオから順番に実装すべきリスク低減措置を検討します。
②優先順位にしたがい、技術面・コスト面などを総合的に判断し、リスク低減措置を決定します。
複数のシナリオについて実施シートが作成された場合、それぞれを横置きの一覧表にまとめることで、全体を見渡したリスク低減措置の検討を行うことができます。
シナリオ毎のリスクレベル判定のばらつきなどがあれば、必要に応じて修正します。
複数のシナリオに対して同一のリスク低減措置が提案されている場合には、まとめて実装することができます。

## Slide 35
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 実施担当者と実施日 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 理須区一郎 | ○年○月○日 | 
取り扱い物質及びプロセスに係る危険源の把握結果 |  |  |  |  |  |  |  | 作業・操作、設備・装置とその目的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
実施日 | 実施者 | ①引き金事象の特定と シナリオ同定 |  |  | ②既存のリスク 低減措置の確認 | ②リスク見積りと評価（その１）既存のリスク低減措置が無いと仮定した場合 |  |  | ②リスク見積りと評価（その２）既存のリスク低減措置の有効性確認 |  |  | ③追加のリスク低減措置の検討 | ③リスク見積りと評価（その３）追加のリスク低減措置の有効性確認 |  |  | ③追加のリスク低減措置の実装可否 | ③リスク低減措置の機能を維持するための現場作業者への注意事項等 | ③その他、生産開始後の現場作業者に特に伝えておくべき事項 | 備考
 |  | 引き金 事象 (初期事象) | プロセス 異常 (中間事象) | プロセス 災害 （結果事象） |  | 重篤度 | 頻度 | リスク レベル | 重篤度 | 頻度 | リスク レベル |  | 重篤度 | 頻度 | リスク レベル |  |  |  | 
STEP1の記録
実施シートの内容を転記します。
労働安全衛生総合研究所のＷＥＢページでは、複数の実施シートから実施結果シートを自動で作成するエクセルシート（支援ツール）を提供しています。
支援ツールのページへ行く ※安衛研のホームページに移ります。
STEP2の記録（シナリオ1）
STEP2の記録（シナリオ2）
STEP2の記録（シナリオ3）
リスクレベルの高いシナリオから順番に技術面、コスト面などを総合的に判断し、リスク低減措置を決定します。

## Slide 36: おわりに 次回に向けた記録
今回の事例紹介は、ここまでです。
最後までご覧頂きありがとうございました。
詳細については、技術資料や実施マニュアルを参照して下さい。
リスクアセスメントは１度で終わるものではありません。記録を残し、整理保管しておくと、次回の労力を大きく減らすことができます。

## Slide 37: 表5 作業・操作に関する不具合を検討するためのずれの例
作業・操作の順番 | 作業・操作を実行しない
 | 逆の順番で作業・操作を実行する
 | 一部の作業・操作のみを実行する
 | 余計な作業・操作を実行する
 | 異なる作業・操作を実行する
作業・操作の時期 | 作業・操作の実行が早過ぎる
 | 作業・操作の実行が遅過ぎる
作業・操作の時間 | 作業・操作時間が長過ぎる
 | 作業・操作時間が短過ぎる
充填量 | 充填量がゼロ
 | 充填量が多過ぎる
 | 充填量が少な過ぎる
戻る

## Slide 38: 表6 設備・装置に関する不具合の例 (a) 容器・配管系の破損
容器・配管系 | 説明 | 不具合、及び引き起こされるプロセス異常の例
配管 | 流量、耐圧、耐食性などにより、多種多様のものがある．振動が伝わると劣化が進みやすく、ジョイント部も含めた点検・管理が必要である． | 閉塞、圧力損失の増大、内圧低下、減圧不良、逆流、漏洩、漏れ込み、圧力の急変（水撃）など
ダクト | 配管と比べると径が大きく大流量であることが多い。給気系や排気系などでしばしば共通設備として使われる。 | 配管と同様の不具合．一般に耐圧性能や構造強度は配管よりも劣る。共通設備では、流れ込み防止施策がないと異常時に逆流が起きる。設計条件（温度、圧力、風量）を超えて凝縮性プロセス流体が流れた場合には、ダクト内で凝縮することがあり、漏出や堆積、可燃性・蓄熱性の変性物の生成につながる。
タンク | 気体用と液体用が一般的だが、粉体に使われることがある。一時貯留から長期保管まで用途は様々。 | 漏洩、漏れ込み、破裂、貯留中の物性（粘度、温度など）の変動、揮発分喪失、保温あるいは加温・冷却不良、不均一な温度分布、液面計と液面の不一致が起こりうる。ジャケットや内部コイル付きのタンクでは、その内部の熱媒・冷媒が漏れることがある。
容器 | タンクと比べると容量は少なめのもの。平常時に高圧であったり減圧であったりすることが多い。 | タンクと同様の不具合が考えられる。高圧あるいは減圧の場合には、破裂、内圧低下、減圧不良、圧力の急変に注意が必要となる。
コンテナー | 輸送用又は保管用の入れ物で、蓋あるいは栓により密閉できるもの。メンテナンス不良でのトラブルが散見されるので、点検・管理が重要である。 | 漏洩、漏れ込み、酸欠、内容物の劣化が考えられる。移動用のものでは、コンテナー自身の劣化が起こりやすい。
フレキシブルホース | 振動がある箇所や地震対策、作業範囲の拡大に必須である配管部品。浸透性と耐久性に応じた素材の選定の他、ジョイント部の緩みなどの点検と管理がポイント。 | 配管と同様の不具合。一般に耐圧性能や材料強度、経年劣化が問題になりやすい。
サイトグラス | 覗き窓や液面計のこと．金属部とのシール部分が弱点であり、メンテナンスが必要である。 | 配管と同様の不具合。透明部分（ガラス、プラスチック）は一般に強度が低い。
ガスケット／シール | 部品間の密閉性を保つための消耗部品。消耗品であり、交換時には同一規格のものを用いる。 | 配管と同様の不具合。内圧低下、減圧不良、漏洩、漏れ込みなどの原因になりやすい。
戻る

## Slide 39: 表6 設備・装置に関する不具合の例 (b) 機器故障
機器 | 説明 | 不具合、及び引き起こされるプロセス異常の例
圧力放出弁・安全弁 | 設備・機器内の圧力を下げるための弁 | 動作せず、閉塞、流量不足、平常時の漏洩・漏れ込み．大気放出をした時には、放出完了後に大気の逆流が起こりやすい。また、放出時の摩擦や静電気により着火する場合や、放出部に存在する異物（錆など）がトラブルの原因になる場合がある。
ポンプ | 吸い込み型と送り出し型がある。ポンプだけでなく送り側及び受け側の状態も合わせて見ることがポイント。 | 流れの停止、流量の増減、気泡の混入、圧力の増減、吸込圧力上昇、構成部品の混入、漏洩、漏れ込みなどが起こる。また、受け側の圧力との差圧により意図しない流れが起きる。
コンプレッサー | 気体を圧縮して昇圧するもの。圧縮時に発熱する。 | ポンプと同様だが、特に流量減と圧力低下が起きやすい。可燃性蒸気を扱う場合には、発火することがある。
攪拌機 | 液体と液体の混合や液体に固体を溶かす時に使用される。分離防止用のものもある．設計範囲外の運転はトラブルに直結する。 | 混合した物質の分離、温度や濃度の不均一、構成部品の混入が考えられる。攪拌軸とそのシール部が弱点であり、疲労破壊の他、漏洩や混入が起きることがある。
バルブ | 開閉バルブと調整バルブ、手動操作式と動力操作式がある。遠隔操作ができることもある。 | 閉のまま開かない、開いたまま閉まらない、全閉にならず漏れがある。全開にならず流量不足が起こりうる。 調整バルブでは、上記の他、開度が変わらない、開度が指示と異なるといった不具合もある。これらの不具合により、液面や圧力レベルの変動、熱媒用のものであれば、温度の変動が起きる。
センサーと計測器 | 圧力や温度、流量などを計測する。制御用のものと監視用のものがある。 | 計測値が想定範囲以外の場合、計測値が実際値よりも過小又は過大表示となる。計測値に時間遅れ、信号が来ていても読み取れない場合もある。計測値にぶれがあり不安定、外部要因による信号途絶や表示装置の不具合（過小、過大、ぶれ、表示せず）を考える必要がある。
コントロール系 | 動作用の動力源が必要。多重化などの対策が可能。異常に気付かずに運転を継続することを含む。 | 指示と異なる動作や動作をしないなど、コントロール先の機器において、すべての不具合があり得る。異常状態が別の異常状態の原因となりやすい．停止することが危険である場合がある。
ベント | 容器などにおいて、内圧と外気圧をバランスさせるもの | 配管・ダクト及び圧力放出弁・安全弁と同様のトラブルと配慮が必要である。
戻る

## Slide 40: 表6 設備・装置に関する不具合の例 (c) ユーティリティー喪失
ユーティリティ | 説明 | 不具合、及び引き起こされるプロセスのずれの例
電気 | 制御用、動力用、照明用、熱源用など用途は幅広い。 | 停電が起きた直後から、回転機器を始めとして、電気機器のすべてが停止したり、機能が低下したりする。なお、バックアップ電源が備わっていれば、損失を回避できるが、バックアップ可能な時間には制限がある。
窒素 | 不活性ガス雰囲気用や酸素濃度の調整用のもの。液体窒素が極低温の保温用に使用されることがある。 | 供給停止による即座の影響は少ないが、不活性ガス環境や酸素濃度を調整した空間が乱される。液体窒素では極低温が保持されなくなる。
水 | 水温により、冷水、常温水、温水がある。動力用に使用されることがある． | 加温又は冷却用の場合は、目標温度からずれが生じる．希釈用の場合は、その目的物質の濃度にずれが生じる．動力用の場合は、対象機器が動作しなくなったり動作不良を起こしたりする．
冷媒・熱媒 | 熱を移動させるための媒体。ヒートポンプに使われる。 | 送給先において、冷却又は加熱の目標温度からのずれが生じる．
空気 | 希釈用、燃焼用、動力用、空冷用、乾燥用などとして用いられる。 | 空気不足により、希釈用ならば目的物質の濃度のずれが起きたり、燃焼用ならば燃焼不良が起きたりする．この他、乾燥不良、冷却不良が起きることがある．動力用の場合は、対象機器が動作しなくなったり動作不良を起こしたりする．
換気 | 有害物質や粉じんなどを運び出す場合と、消費された空気を補う場合がある。 | 有害物質の濃度上昇、不純物の混入、粉じん濃度の上昇、作業環境の悪化、酸素不足による燃焼不良や酸欠事故
蒸気 | 熱媒・熱源であることが多いが、動力用に使われる場合がある。 | 熱媒に準じる。凝縮水がトラブル（閉塞、腐食など）の原因となりやすい。
戻る

## Slide 41: 表7 外部要因の例
外部要因の例 | 不具合、及び引き起こされるプロセスのずれの例
停電 | すべての電気機器・電気設備の停止に伴う不具合
極端な天候 | 豪雨、洪水、高波、高潮、積雪、冷温害、高温害、落雷、雷障害、突風、竜巻、雹（ひょう）、台風、気圧変化、結露など
大規模な自然災害（地震・津波・地割れ・地盤の隆起と沈下・土砂崩れ・地滑り・雪崩・噴火など） | 原料を積み上げているところ（ストックヤード）、転倒防止が必要、オフサイト系も含めてプロセスと考える。地震を始めとする自然災害は、同時に多くの要因を引き起こす可能性があり、例えば、設備の破壊と電力や水などの喪失が同時に起こりえる。さらに、防災設備・消火設備までもが使用できなくなる可能性がある。
近隣の事故による影響 | 火災の延焼、飛翔物の飛来、爆風、停電、共同ユーティリティーの停止、可燃性ガスや引火性液体、毒性物質の流入など
車両衝突 | 車両同志ならば、車両の燃料による危険性に加え、車両に積載中の化学物質の危険性が発現する。車両と設備の衝突ならば、車両の燃料による危険性に加え、その衝撃の大小に応じて、その設備が有する危険性が発現する。
破壊行為／妨害 | 侵入可能な区域にあるすべての機器、設備における不具合
戻る

## Slide 42: 表11 リスク見積りのための基準 （ａ）危害の重篤度
重篤度 （災害の程度） | 災害の程度・目安
致命的・重大 （×） | ・死亡災害や身体の一部に永久的損傷を伴うもの ・休業災害（１ヵ月以上のもの）、一度に多数の被災者を伴うもの ・事業場内外の施設、生産に壊滅的なダメージを与える （例：復旧に１年以上掛かる）
中程度（△） | ・休業災害（１ヵ月未満のもの）、一度に複数の被災者を伴うもの ・事業場内の施設や一部の生産に大きなダメージがあり、復旧までに長期間を要するもの （例：復旧に半年程度掛かる）
軽度（○） | ・不休災害やかすり傷程度のもの ・事業場内の施設や一部の生産に小さなダメージがあるが、その復旧が短期間で完了できるもの （例：復旧に１カ月程度掛かる）
戻る

## Slide 43: 表11 リスク見積りのための基準 （ｂ）危害発生の頻度（可能性）
危害発生の頻度 | 発生の頻度の目安
高い又は比較的高い （×） | ・危害が発生する可能性が高い （例：1年に1度程度、発生する可能性がある）
可能性がある（△） | ・危害が発生することがある （例：プラント・設備のライフ（30～40年）に1度程度、発生する可能性がある）
ほとんどない（○） | ・危害が発生することはほとんどない （例：100年に1度程度、発生する可能性がある）
戻る

## Slide 44: 表11 リスク見積りのための基準 （ｃ）リスクレベル
 |  | 危害の重篤度 |  | 
 |  | 致命的・重大（×） | 中程度（△） | 軽度（○）
危害 発生の 頻度 | 高い又は比較的高い（×） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ
 | 可能性がある（△） | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ
 | ほとんどない（○） | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ
戻る
リスク レベル | 優先度 | 生産開始への留意点
Ⅲ | 直ちに解決すべき、又は重大なリスクがある。 | 措置を講ずるまで生産を開始してはならない。十分な経営資源（費用と労力）を投入する必要がある。
Ⅱ | 速やかにリスク低減措置を講ずる必要のあるリスクがある。 | 措置を講ずるまで生産を開始しないことが望ましい。優先的に経営資源(費用と労力）を投入する必要がある。
Ⅰ | 必要に応じてリスク低減措置を実施すべきリスクがある。 | 必要に応じてリスク低減措置を実施する。
（ｄ）リスクレベルの説明